## Slide 1: SOMMAIRE
La conception écologique
Actions préventives
Les techniques de désherbage alternatives et leur impact : thermique, mécanique, produits bio, manuel, écopâturage …l'enherbement pour ne pas désherber….diapo, film.
2 Acceptation et gestion de la flore spontanée

## Slide 2
CONCEPTION DES MASSIFS
Action préventive
Remplacement de la terre en
place si elle est de mauvaise
qualité puis :
• Épandage d’amendements
et/ou d’engrais.
• Griffage superficiel pour la
mise en forme définitive et
l’enfouissement des apports.
Travail du sol sur toute
la surface du massif.
Piquetage des emplacements
de plantation et ouverture des
trous de plantation à la bêche.
Nettoyage du sol
Débroussaillage, abattage, enlèvement des pierres et des
déchets divers avec des outils manuels ou mécaniques
Si remplacement de la terre, attention à l’introduction de mauvaises herbes, à la provenance (profondeur) et à la vie du sol sur une terre végétale criblée ajout uniquement d’amendement ou compost. Pas de motoculteur qui multiplie chiendent, liseron, oxalis….
Si la terre reste en place (cela est mieux), nettoyer les herbes indésirables (faux semis), améliorer le sol et l’amender
Si pose de toile biodégradable à base d’amidon de maïs ou de chanvre: marche dessus avec des planches pour ne pas rompre les fils végétaux, l’agrafer, faire recouvrement de 10 cm, la remonter jusqu’au haut des bordures et la balayer pour enlever la terre

## Slide 3
CONCEPTION DES MASSIFS
Action préventive
Pour pailler laisser une hauteur avant bordures suffisante 20 cm pour éviter le débordement, mettre 15cm de broyat de végétaux ou mieux du BRF
Attention une toile est une litière de germination

## Slide 4
CONCEPTION DES MASSIFS
Action préventive
Notes: Ne planter pas trop près des bordures pour ne pas avoir à tailler régulièrement. Couvrir le sol de végétation pour concurrencer les mauvaises herbes.

## Slide 5
LES TECHNIQUES DE DESHERBAGE
Actions préventives
  Choix des méthodes en fonction des contraintes :
  Techniques
  Avantages et inconvénients
  Contraintes financières de la commune

## Slide 6
LES actions préventives
Le paillage
Couverture du sol Agroécologie:
  Principes :
  privation de la lumière
  limitation de l’évaporation
  réduction des besoins d’arrosage
  Limitation du ruissellement et de l’érosion
  Amélioration du sol en apportant de la matière organique
  Protection du sol de températures extrèmes
  Protection de la faune et des micro organisme du sol
Notes: Récupérer les plastiques: comment ???

## Slide 7
Notes: Attention paillage minéral: interdit dans certains territoires en Allemagne

## Slide 8
Notes: Le meilleur paillage est celui qui est proche et bon marché. Le mélange pour avoir un bon rapport C/N

## Slide 9
Notes: Cosse de sarasin. ATTENTION AU FEU

## Slide 10
Bâches plastiques : déchets difficilement recyclables
Désherbage préalable
Attention : développement de maladies (paillages végétaux)
Diminution :
- évaporation du sol
- érosion
- arrosage
- entretien
Coût
Mise en place longue durée
Augmentation :
- flore microbienne et auxiliaires (sauf avec bâches plastiques)
matière organique
Valorisation de déchets verts
Inconvénients
Avantages
Produire son paillage en plantant des saules et du frêne qui seront ensuite broyés, réduit de ¾ le coût de l’opération

## Slide 11: Eviter la levée des herbes indésirables
ATTENTION AU PAILLAGE ORGANIQUE ET VOIR LES JARDINS SECS
Objectif n°1 = occuper l’espace avec des plantes désirées pour éviter la levée des herbes indésirables
Ex = Paillage + plantes couvre-sol
Thym rampant et Tanacetum + Paillage
Centaurée et Ficoïdes

## Slide 12: TECHNIQUES PREVENTIVES
ATTENTION A LA TOXICITE DES EUPHORBES
Les euphorbes
Notes: euphorbia rigida (2)

## Slide 13: TECHNIQUES PREVENTIVES
Plantes couvre-sol
Tanaisie et Thym rampant
Ficoïdes
Thym rampant
Elles peuvent être de 3 types de tailles :
Grande : 1,50m
Moyenne : 1,00 m
Petite (tapissant) : 0,50 m
C’est le cas des Phlomis. Ces plantes existent dans ces 3 gammes
Notes: THYMUS ciliatus (rose)
Tanacetum Densum amanii (gris)
Ficoïdes Delosperma cooperi
Voir le stage avec Florence Binesse le 2 juillet 2019
Sous les glissières, on peut mettre en alternance des plantes tapissantes avec des plantes de taille moyenne

## Slide 14: TECHNIQUES PREVENTIVES
ATTENTION A L’ARROSAGE
Plantes couvre-sol
LES SÉDUMS
Notes: Sedum gypsicola
Sédum sédiformis (à vérifier)

## Slide 15: TECHNIQUES PREVENTIVES
Prévoir 20 cm pour ne pas déborder avec du paillage organique
Paillage
Anticiper la place pour mettre le paillage
Notes: Ganivelle pour protéger les plantes

## Slide 16: TECHNIQUES PREVENTIVES
Paillage organique
Il faudra le compléter chaque année ou deux ans. Décomposition et faim d’Azote
Notes: La faim d’Azote

## Slide 17: TECHNIQUES PREVENTIVES
Végétaliser les îlots directionnels
pour limiter l’imperméabilisation des sols

## Slide 18: TECHNIQUES PREVENTIVES
Plantes sous glissière de sécurité

## Slide 19
..\1l'enherbement.mp4
Notes: Hydrospeed

## Slide 20: TECHNIQUES PREVENTIVES
Enherbement

## Slide 21: TECHNIQUES PREVENTIVES
Prairies fleuries
Notes: Attention s’il faut arroser

## Slide 22: TECHNIQUES PREVENTIVES
Prairies

## Slide 23: TECHNIQUES PREVENTIVES
Prairies Fauche

## Slide 24: TECHNIQUES PREVENTIVES
Enherbement

## Slide 25: TECHNIQUES PREVENTIVES
Enherbement
Notes: La couleur des sols d’un cimetière

## Slide 26: Les produits biocontrôle
Description : Ils sont issus de substances naturelles d’origine végétale
Principe : ceux sont des dessiccants qui enlève la cuticule des feuilles et qui limite l’évapotranspiration: La plante se déshydrate et sèche
Nombre de passages : 2 à 4, sur plantules, T°> à 15°,
Noms Commerciaux : « rondup »,Katum, Harmonix, Finalsam (acide pelargonique), desherb-net (acide caprylique)

## Slide 27
LES techniques curatives
..\3desherbage alternatif.mp4

## Slide 28: Eau chaude : Aquacide
Description :
  lance et rampe de 30 m
  Chaudière fioul
  Eau chaude à faible pression (3,5 bars)
Principe : choc thermique = plus d’une seconde à 70°C
  Dénaturation des protéines
  Éclatement des cellules: Film
Nombre de passages : 3 à 6
Coût :
  Matériel : 15240 à 17265 € HT
Vitesse d’avancement : 1000 m²/h (donnée constructeur)

## Slide 29: Vapeur d’eau : WeedCleaner
Description :
  lance et rampe de 1 m
  Chaudière fioul
  Vapeur à haute pression (40 à 60 bars)
Principe : choc thermique = plus d’une seconde à 70°C
  Dénaturation des protéines
  Éclatement des cellules
Nombre de passages : 3 à 6
Coût :
  Materiel : 17500 € HT à 44000 € HT
  Utilisation : 0,15 à 0,25 €/m²/an (donnée constructeur)
Vitesse d’avancement : 1 à 2 km/h

## Slide 30
Coût élevé :
- investissement
- consommation de carburant (5 à 7 L/h)
- consommation d’eau (400 à 500 L/h)
Nécessite de nombreux passages
Vitesse d’avancement lente
Usage polyvalent : désherbage, nettoyage, désinfection des locaux sanitaires
Maniabilité grâce à une lance
Inconvénients
Avantages

## Slide 31: Méthode Waïpuna
Description :
  Eau chaude 96°C
  Chaudière fioul
  Amidon de maïs et noix de coco : 0,2 et 0,4%
   Mousse biodégradable
Principe : choc thermique = 10 secondes à 70°C
  Dénaturation des protéines
  Éclatement des cellules
Nombre de passages : 2 à 4
Coût :
  Materiel : location ou prestation : 1000€/j
  Utilisation : 0,25 à 0,80 €/m²/an fonction des conditions de location
Vitesse d’avancement : 350 m²/h/lance, 1,5 km/h

## Slide 32
Coût élevé :
- prestation 1000€ HT/jour
- consommation de carburant (6 L/h)
- consommation d’eau
( 400 à 500 L/h)
- retour coût phyt’eauvergne : 0,80 €/m² en 2004
Efficacité:
- comparable à celle d’un herbicide foliaire chimique pour le même nombre d’utilisation
- Équivalente sur surfaces perméable et imperméable
- retour phyt’eauvergne : 80% d’efficacité + diminution repousses année suivante
Destruction des graines à 0,5 cm de profondeur
Inconvénients
Avantages

## Slide 33: Flamme directe
Description :
  Lance ou rampe
  Chaleur produite : 900 à 1400°C
  GPL ou propane
Principe : choc thermique = plus d’une seconde à 70°C
  Dénaturation des protéines
  Éclatement des cellules
Nombre de passages : 3 à 5
Coût :
  Materiel : 500 à 850€ (lance), 2600 à 6200€ (rampe)
  Utilisation : 2 kg gaz /h/brûleur,0,23 €/m²/an, 350 €/km/an
Vitesse d’avancement : 1 à 2 km/h

## Slide 34: Infrarouge
Description :
  Rampe
  Chaleur produite : 900 à 1400°C
  GPL ou propane
Principe : choc thermique = plus d’une seconde à 70°C
  Dénaturation des protéines
  Éclatement des cellules
Nombre de passages : 6 à 8
Coût :
  Materiel : 4000 à 9500€
  Utilisation : 1 kg gaz /h/brûleur
Vitesse d’avancement : 2 à 3 km/h

## Slide 35
Consommation de gaz élevée
Risque d’incendie
Efficacité limitée pour la méthode thermique à infrarouge
Nombre de passage important
- flamme directe : 3 à 6 passages
- infrarouge : 6 à 8 passages
Dégagement de gaz à effet de serre
Acidification du sol
Investissement limité
Simple d’utilisation
Désherbage ciblé
Vitesse d’avancement : 3 à 5 km/h
Infrarouge : meilleur confinement de la chaleur
Inconvénients
Avantages
Ripagrenn ou kersten

## Slide 36
Voir film

## Slide 37: Balayeuses mécaniques
Description : rotation brosse métallique nylon ou mixte
Principe : Arrachage et/ou déchiquetage et ramassage
Nombre de passages : 7 à 12
Coût :
  Materiel : 45 000 à 90 000€
  Utilisation : 75 €/h, 135€/km/an
Vitesse d’avancement : 2 à 3 km/h
Investissement élevé : achat matériel
Nombre de passages important : 8
Vitesse d’avancement lente
Usure :
Matériel
Revêtement
Efficace sur surface imperméable
Double action :
Nettoyage des rues
Désherbage
Prestation possible :
Coût modéré
Pas d’intervention du personnel
Inconvénients
Avantages
III/ Méthodes mécaniques

## Slide 38: Brosses rotatives
Description : rotation brosse métallique nylon ou mixte
Principe : Arrachage et/ou déchiquetage
Nombre de passages : 3 à 5
Coût :
  Matériel : 4 500 €
  Utilisation : 0,15 €/m²/an, 390 €/Km/an
Vitesse d’avancement : 2 km/h

## Slide 39: Sabots rotatifs et herses
Description : rouleau ou plateau denté
Principe : Déchaussement adventices
Nombre de passages : 3 à 5
Coût :
  Matériel : 4 700 à 6700€
  Utilisation : carburant tracteur
Vitesse d’avancement : 2 km/h
Nécessité damage après passage
Dégradation structure du sol
Nombre de passage limité
Investissement modéré
Inconvénients
Avantages

## Slide 40
Les débroussailleuses
Notes: Attention fin du fil plastique
Ne pas couper l’herbe avant une pousse naturelle. Donc à partir de novembre jusqu’en février et juin mi aout

## Slide 41: TECHNIQUES CURATIVES
Les caches anti-projection
Notes: 400 € et 100 €

## Slide 42: Désherbage manuel
Description : binette, sarcleuse, couteau, houe maraichère
Principe : Arrachage, déchaussement
Nombre de passages : 3 à 5
Coût :
- Matériel : faible
- Utilisation : 0,36 €/m², 416 €/km/an
Vitesse d’avancement : 24 m²/h
Nécessité ramassage après brossage
Usure :
Matériel
Revêtement
Mobilisation et motivation du personnel, dos
Travail lent
Nombre de passage limité
Investissement modéré
Matériel simple et peu coûteux
Peut être réalisé en même temps que le balayage
Aucune dépense d’énergie fossile
Inconvénients
Avantages

## Slide 43: TECHNIQUES CURATIVES
Notes: 400 € et 100 €

## Slide 45
Outils favorisant les mauvaises herbes
Notes: Les laveuses l’été arrosent les mauvaises herbes