## Slide 2
Notes: IFU ou ICU 1000 litres évaporés par un vieux chêne

## Slide 3
https://lnkd.in/eeCDhrx8

## Slide 4
LES BESOINS en eau DE LA PLANTE
Besoins liés au climat :
ETP
Evapotranspiration potentielle
(T°, ensoleillement, vent)
Besoins liés à la plante :
Type de plante
Stade de végétation
Coefficient cultural
Besoins liés au sol :
RFU
Réserve facilement utilisable
Réserve Facilement Utilisable | Réserve Difficilement Utilisable | Point de flétrissement | Réserves Inutilisable
35% | 15% |  | 50%
Réserve Utile |  |  | 
Notes: Les besoins en eau sont liés à la demande climatique, au type de plante et à son enracinement, à la structure et la texture du sol, à son emplacement.
A bistodenaz, par carottage, par le tableau de l’évapotranspiration potentielle (bilan hydrique), par la tensiométrie ou des sondes d’humidité (passage électricité dans le sol). La tensiométrie est le moyen le plus fiable pour connaître l’état hydrique de son sol mais…
La RFU est donc égala à 1/3 de la réserve du sol. On l’évalue entre 13 à 15 mm/m² pour un sol espaces verts mais un analyse de sol vous l’indiquera précisément. Il faut remplir cette RFU et attendre que la plante l’ai utilisée pour réarroser. Cela permet d’avoir une fréquence de 3 à 4 jours entre arrosage.

## Slide 6
L’arrosage a pour but de compenser le déficit hydrique
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
SOLEIL + VENT, HYGRO + T°
  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
  EVAPORATION + TRANSPIRATION, ABSORPTION
= ETP
L’évaporation potentielle est la quantité d’eau évaporée et transpirée par un sol recouvert d’une végétation uniforme KC ( coefficient cultural (gazon 1, arbre 0,8, vigne 0,7). Elle dépend de la température, de l’insolation, de l’hygrométrie et du vent.
L’EVAPOTRANSPIRATION
Notes: FILM / Attention ne pas confondre le stress thermique (Ecart de + de 10°) au stress hydrique, ne pas continuer d’arroser.

## Slide 7
Notes: Vent +1 si Cers – 1 si marin. T° +1 si > à 25°
On considère arbitrairement que la pluie est efficace à 50% mais j’estime que 75% est plus réel.

## Slide 8
VALEURS DE L’ETP MOYENNE
en MM/MOIS et JOUR
VILLES | Avril |  | Mai |  | Juin |  | Juillet |  | Août |  | Sept. | 
 | mois | jour | mois | jour | mois | jour | mois | jour | mois | jour | mois | jour
Toulouse | 69 | 2,3 | 89 | 2,9 | 110 | 3,7 | 135 | 4,4 | 136 | 4,4 | 105 | 3,5
Bordeaux | 73 | 2,4 | 89 | 2,9 | 97 | 3,2 | 106 | 3,4 | 104 | 3,4 | 73 | 2,4
Perpignan | 126 | 4 ,2 | 159 | 5,1 | 193 | 6,4 | 228 | 7,4 | 224 | 7,2 | 152 | 5,1
Carcassonne | 86 | 2,9 | 117 | 3,8 | 142 | 4,7 | 169 | 5,5 | 162 | 5,2 | 119 | 4
Montpellier | 118 | 3,6 | 144 | 4,6 | 188 | 6,3 | 229 | 7,4 | 207 | 6,7 | 144 | 4,8
PÉRIODE
Notes: On doit connaître la pluviométrie horaire de l’installation d’arrosage:
Tuyères = 50 mm/h
Arroseurs = 13 mm/h
Goutte à goutte = 4 goutteurs de 2,4l au m² = 9,6 mm/h
Utiliser le water budget ou Délai pluie pour programme suivant les besoins.
Une tarière vous permet de vérifier la profondeur d’infiltration de l’eau

## Slide 9
Saison d’arrosage : début avril à fin octobre
Minimum 3 périodes :
Mars à Mai : 1 à 3 mm / jour
Juin à Août : 4 à 6 mm / jour
Sept à Oct : 1 à 4 mm / jour
4.2 CONSIGNES DE PROGRAMMATION OU COMMENT OPTIMISER LES APPORTS D’EAU A NARBONNE Calcul ETP et dose pour un gazon

## Slide 10: Le coefficient cultural de quelques espèces végétales
Gazons et graminées Kc
Agrostis capillaris Agrostide capillaire 0,8
Festuca arundinacea Fétude élevée 0,8
Stipa tenuissima Cheveux d'ange 0,2
Zoysia japonica Zoysia du Japon 0,6
Vivaces et plantes en forme de coussin Kc
Agapanthe africanus Agapanthe 0,5
Armeria maritima Armérie maritime 0,5
Artemisia lanata Armoise laineuse 0,2
Cistus maritima Ciste maritime 0,2
Plantes grimpantes Kc
Bignonia capreolata Bignone 0,5
Lonicera japonica Chèvrefeuille du Japon 0,5
Plumbago capensis Plumbago du Cap 0,2
Rosa banksiae Rosier banks 0,2
Solanum jasminoïdes Solanum 0,5
Plantes piquantes Kc
Agave americana 0,2
Dasylirion glaucaphyllum Dasylire 0,1
Arbuste Kc
Abelia grandiflora Abélia à grandes fleurs 0,5
Artemisia arborescens Armoise 0,1
Buxus sempervirens Buis commun 0,5
Choisya temata Oranger du Mexique 0,5
Eleagnus ebbingei Chalef 0,2
Escallonia rubra Escallonia rouge 0,5
Euphorbia characias 'Wulfenii' Euphorbe 0,2
Arbres Kc
Acer campestre Erable Champêtre 0,5
Celtis Australis Micocoulier 0,2
Cercis siliquastrum Arbre de Judée 0,5
Fraxinus ornus Frêne à fleurs 0,5
Koelreuteria paniculata Savonnier 0,5
Olea europea Olivier 0,1
Pinus pinea Pin parasol ou pignon 0,2
Platanus acerifolia Platane 0,5
Quercus ilex Chêne vert 0,2
Schinus molle Faux poivrier 0,1
Palmier Kc
Chamaerops humilis Palmier 0,2

## Slide 11
Notes: 1 + pour ce qui produise leurs légumes.
Artichaud en juin, tomate 1 en été?

## Slide 12: LA DOSE
La fréquence et les doses d’arrosage dépendent de la texture et de la structure du sol (analyse de sol). La RFU est de 10 mm dans les sols Toulousains
La dose d’arrosage compense la perte en eau (ETP) moins la pluviométrie. En juin, juillet et août, la dose d’arrosage est égale à l’ETP, c’est à dire 5mm/jour, soit 5 litres d’eau au m² sur Toulouse.
En pratique : la RFU doit toujours être bien pourvue en eau, les apports doivent être modérés (ni ruissellement, ni lessivage) et on arrose toutes les 3 nuits en été (gazon).
Exemple de calcul d’arrosage :
ETP = 5 mm/jour et installation 10 mm/h ;
on arrose deux fois 15 minutes.
Notes: ANALYSE DE SOL ET 1/3 DE LA RU
On estime que la capacité d’infiltration est de 3 à 10 mm/h , il faut donc fractionner en plusieurs fois pour bien infiltrer.

## Slide 13: IMAGE D4UN PLAN DE TERRAIN D4ARROSAGE ET D4UN ARROSEUR
Notes: Sur le matériel d’arrosage de terrain de sports, comme on ne peut pas réduire la quantité d’eau par des buses de couleurs, on doit relier les ¼ ensemble, les ½ ensemble et les pleins cercles ensemble pour varier la quantité d’eau par le temps de programmation.

## Slide 14
1.3.1.2 Aspersion à l'aide d'arroseurs
Pluviométrie
10 à 15 mm

## Slide 15
DOSES ET FREQUENCES
Quantité d’eau à apporter = eau consommée (ETP), sans dépasser la RFU
Exemple :
ETP le lundi : 4 mm
ETP le mardi : 6 mm
On peut apporter 10 mm le mardi soir
Durée d’arrosage : diviser la dose à apporter par la pluviométrie des appareils
Exemple :
Dose : 10 mm
Pluviométrie (arroseurs) : 12 mm/h
Durée : 10/12 = 0,83 h,
soit 0,83 x 60 = 50 minutes
Notes: La durée d’arrosage est donnée par la dose a apporter (de 5 à 15 mn/h suivant le sol), mais aussi par la pluviométrie horaire par m² des arroseurs ou goutteurs. La fréquence dépendra du sol, de son pouvoir de filtration et de rétention. La dose devrait être égale à 2/3 de la RFU donnée par analyse du sol. Fractionner les apports par rapport au taux de perméabilité donné par cette même analyse pour éviter les ruissèlements. Un léger stress hydrique peut être provoquer pour renforcer l’enracinement en profondeur. Léger pas une plante en souffrance.
La programmation peut varier suivant les saisons grâce au « water budget » et arrêter par un pluviomètre ou un anémomètre.

## Slide 16
Combien de cycles d’arrosage ?
la dose est apportée en plusieurs fois pour que le sol puisse absorber et retenir toute l’eau apportée
sol filtrant
forte pluviométrie sol argileux
sol en pente
le sol retient mal l’eau
Quelle fréquence d’arrosage ?
L’arrosage peut être renouvelé lorsque l’ETP a épuisé la RFU
Notes: Il est préférable d’effectuer un arrosage abondant (pour faire pénétrer l’eau en profondeur dans le sol) mais peu fréquent. Arrosées moins souvent, les plantes seront mieux adaptées à la sécheresse et plongeront leurs racines plus profondément, là où l’humidité du sol est plus stable??? Surtout pas pour les jeunes plantations: en racines nues ou en mottes de tourbes difficile à réhumecter.
Faire souffrir un arbre n’est pas une bonne chose.

## Slide 17
CALCUL DE PROGRAMMATION
DONNEES:
SOL/ RFU: A ou 5 mm
CLIMAT/ ETP: Y ou 7 mm/j
APPORT/ Pluviométrie de l’installation au m²: Z ou 12 mm/h
LA PLANTE/ Coefficient Cultural KC: 1 ou 0,6 suivant la plante
FORMULE:
La plante a besoin de Y X KC donc 7 X 0,6 = W 4,2
L’installation fournit Z / W = 12mm : 60 = 0,2 mm /mn vérification par pluviomètre
Besoin 4,2 : 0,2 = 21 minutes
4,2 est < à A 5 mm donc 1 départ par jour
Chaque 2 jours = 8,4 > à 5 donc 2 départs de 11 mn
GAG nombres de goutteurs au m² X par litres par goutteurs
Goutteurs de 2,4l à 50 cm =( 0,50 X 0,5) 4 X 2,4l/h = 9,6 l/h ou 0,6 l/mn
Pour 4,2 de besoin 4,2 : 0,6 = 26,25 minutes

## Slide 18: EXERCICES PRATIQUES DE PROGRAMMATION
L’analyse de sol donne une RFU de 7mm
En juillet nous avons une ETP de 8mm de 6 mm en Août et de 4 en Avril.
L’arroseur en rapport à la pression et à sa buse fournit 12 mm/h
Quel est la programmation de l’arrosage d’un gazon?
L’analyse de sol donne une RFU de 5mm
En juillet nous avons une ETP de 8mm de 6 mm en Août et de 4 en Avril.
Nous avons des goutteurs de 2,4l écartés de 0,30cm sur le tuyau et entre lignes.
Quel est la programmation de l’arrosage De ce massif de plantes méditerranéennes KC 0,5?
L’analyse de sol donne une RFU de 10mm
En juillet nous avons une ETP de 8mm de 6 mm en Août et de 4 en Avril.
Nous avons 10 goutteurs de 2,5l écartés de 0,30cm sur le tuyau autour d’un arbre. Quel est la programmation de l’arrosage d’un MICOCOULIER avec un KC 0,2 sur les 3 années consecutives?

## Slide 19
ARROSAGE DES PELOUSES :
Détermination de trois doses d’arrosage de 12, 17 et 21 mm/semaine pour la saison correspondant aux différentes périodes climatiques (soit 50% de l’ETP moyenne).
Ajustement de la dose en fonction de la situation géographique du site arrosé (jusqu’à 100% de l’ETP).
La dose d’apport journalière sera de 3 mm sachant que l’on arrose tous les jours.
Les apports seront fractionnés tout au long de la journée.
Exemple:
Pour un goutte à goutte de 2.4l/h avec comme espacement 0.30m entre les goutteurs et disposer tous les 0.25m la quantité d’eau apportée en 60 minutes par m² et de 28mm. On fera donc 4 départs de 2 minutes par jour.
ARROSAGE DES MASSIFS DE FLEURS PAR G A G :

## Slide 20
ARROSAGE DES ARBUSTES PAR G A G :
Deux doses d’apport ont été déterminées : 10 et 21mm. L’application de ces doses est variable en fonction des données climatiques.
Afin de sevrer les arbustes dans une période entre 3 et 5 ans, les doses seront fractionnées différemment selon l’age de la plantation.

## Slide 21
Deux types d’arrosage: un arrosage d’investissement les premières années et un arrosage d’entretien.
Pour favoriser l’ancrage racinaire, 4 règles:
Un secteur d’arrosage dédié à l’arbre sinon deux suivant les deux types d’arrosage.
Des doses plus élevées que pour le reste des végétaux : 60 l / hebdo.
Des fréquences plus faibles: 1 fois par semaine
L’observation du sol (tarière).
Perspectives: Irriguer les arbres pour renforcer leur pouvoir rafraichissant.
ARROSAGE DES ARBRES
Notes: Attention aux autres secteurs d’arrosage qui peuvent compléter en excès l’arrosage.
Quand les racines se développent, elles assèchent les sols.

## Slide 22: ARROSAGE DES ARBRES PAR GOUTTE A GOUTTE
Une seule dose d’apport pour la saisons. Avec la même politique de sevrage que les arbustes.
Notes: Sauf qu’actuellement, il faut arroser jusqu’à 5 ans pour une bonne reprise. Un arbre qui souffre est un arbre qui vieillira mal (maladie, résistance aux conditions de vie….)

## Slide 23
Arrosage de jeunes arbres

## Slide 25: Enjeux de l’arrosage des végétaux plantés en milieu urbain
Satisfaire les besoins en eau d’un jeune arbre transplanté
= Rétablir un équilibre entre l’Absorption et la Transpiration
Demande climatique
Le sol et le système racinaire
Transpiration
Absorption
Évaporation
Notes: Enjeux de l’arrosage des plantations en milieu urbain : exemple d’un jeune arbre :
  L'arbre transplanté en milieu urbain subit un déséquilibre entre sa faible capacité d'absorption racinaire et la transpiration car il perd en pépinière près de 70% de son système racinaire à l’arrachage.
  Le chevelu racinaire présent dans la motte doit donc assurer seul l’absorption après transplantation. La condition de réussite de la reprise réside dans la formation rapide de nombreuses racines absorbantes hors de la motte pour augmenter la surface d’échange hydrique avec le milieu.
  Le volume de sol offert est souvent limité en largeur par l’emprise des voies et des réseaux. Les fosses de plantation réduites de (1 à 10 m3) sont souvent délimitées par des bords compactés et imperméables.
  Le climat urbain diffère de celui du milieu rural ou forestier. Les conditions suivantes peuvent augmenter le pouvoir évaporant des feuilles et engendrer plus de dépenses en eau :
    les températures sont plus élevées, de 1 à 2°C l’hiver et de 1 à 3°C l’été.
    le rayonnement solaire est de 0 à 20 % plus faible qu’en milieu rural.
    l’éclairage artificiel urbain perturbe l’activité photosynthétique.
    l’air ambiant est plus sec, avec une hygrométrie de 5 à 6 % plus faible.
    les vents peuvent être plus violents par la formation de couloir entre les bâtiments.
    les particules de poussières se déposent sur les feuilles et limitent la photosynthèse en formant un écran opaque.

## Slide 26
Notes: Sonde d’humidité de sol / Tarière
Platform garden

## Slide 27: ARROSAGE CENTRALISE
Interface à distance
  Pilotage à distance depuis PC, Smartphone, Tablette
  Multi-utilisateurs et multi-sites
Facilite la maintenance
  Economie de temps (durant les phases d’entretien)
  Surveillance des installations
Economies d’eau
  Gestion via E.T et données météo
  Sondes de débit
  Economies d’énergie
  Encadre les plannings d’arrosage, afin de solliciter les pompes et les programmateurs de façon optimale
Notes: Un système de gestion centralisée peut être défini comme un système informatique qui permet la programmation et la gestion d’un système d’arrosage à partir d’un seul endroit. Ces systèmes sont spécialement conçus pour permettre la gestion du système d’arrosage d’un ou plusieurs sites à partir d’un ordinateur.
La gestion centralisée assure un réel contrôle et adapte automatiquement les temps d’arrosage en réponse aux variations de l’environnement (changement climatique, rupture de canalisation), en prenant en compte les données entrées par l’utilisateur. Elle permet de bénéficier des dernières avancées technologiques en termes d’économies d’eau
Un système de gestion centralisée se compose d’un logiciel de gestion installé sur un PC, d’un moyen de communication, de capteurs et bien sûr, d’un système d’arrosage automatique. Ce système permet permet de gérer des programmateurs à partir d’un ordinateur, assurant ainsi une économie de temps et d’argent, en évitant les retours sur site inutiles. Les changements de programme pour plusieurs programmateurs installés sur des sites différents peuvent être réalisés en seulement quelques minutes. Les temps d’arrosage peuvent être automatiquement ajustés grâce à l’installation d’une station météorologique. Le transfert d’information se fait par ligne téléphonique, réseau, GSM ou radio.
Economie d’eau : Les systèmes de gestion centralisés rendent la gestion d’un système d’arrosage simple, précis et efficace. La gestion centralisée permet de réaliser une meilleure gestion de l’eau. Plusieurs études ont prouvé que la mise en place d’une gestion centralisée permet une économie d’eau de 20 à 30 %.
Gain de temps : la programmation d’un réseau de programmateurs d’arrosage sur un seul ou plusieurs sites exige beaucoup de temps. Chaque fois qu’un programme doit être modifié ou qu’un système doit être arrêté pour une raison quelconque, vous devez vous rendre physiquement sur le lieu où se trouve le programmateur. Grâce à la gestion centralisée, la tâche est simplifiée.
Facilité d’utilisation : Les systèmes de gestion centralisée les plus récents ne nécessitent aucune compétence informatique. Ils ont été conçus pour être très faciles d’utilisation et conviviaux. Au final, gain de temps et économies d’eau s’additionnent et se traduisent par un allègement important de vos coûts de main d’œuvre.
Une flexibilité maximum : de nombreuses solutions sont disponibles, vous permettant ainsi de sélectionner le système de gestion centralisée le mieux adapté à vos besoins : du plus petit au plus grand site, du plus simple au plus sophistiqué.
Des espaces verts en bonne santé : les systèmes de gestion centralisée permettent d’ajuster quotidiennement les apports en eau nécessaires en fonction des besoins réels de la végétation, en réponse aux variations de l’environnement (changement climatique, rupture de canalisation), tout en prenant en compte les données entrées par l’utilisateur.
Prévention : Le système de gestion centralisée surveille les conditions hydrauliques du site et agit pour empêcher le gaspillage d’eau en cas de rupture de canalisation, en fermant automatiquement la vanne. Le suivi de la programmation et du bon déroulement des cycles d’arrosage est garanti grâce aux remontées d’information. Grâce aux rapports imprimés, vous pouvez surveiller votre consommation d’eau dans le temps. Vous pouvez ainsi prévoir vos besoins futurs.

## Slide 28: Coupler les programmateurs avec des outils de détection
Sondes de Pluie (Filaire, WIFI)
Sonde de debit (Mécanique, sonique)
Sonde Tensiométrique ou capacitives AI
Notes: ANEMOMETRE STATION METEO

## Slide 29: Interface sur PC
Accès simplifié
Nouvelle interface graphique
Accès full smartphone
Plateforme web
Plus simple
Plus autonome
Retrocompatible
Toujours gratuit

## Slide 30: ARROSAGE INTELLIGENT
Un arrosage automatique connecté qui se pilote à distance.
Un arrosage agronomique qui répond aux besoins de la plante et à la RFU renseigné par des sondes
Asservissement automatique de l’arrosage suivant les données agronomiques, climatiques…
Supervision du réseau qui permet de détecter les fuites
FORMATION INDISPENSABLE

## Slide 32
Notes: Un terrain consomme de 5000 à 7000 m3 par an donc de 20 000 à 30 000 €

## Slide 34
ARROSAGE OPTIMISE OU MINIMAL
Economie d’eau
Economie du matériel, de l’énergie, de la gestion en temps
Economie des intrants: engrais….
Diminution des maladies et évite la sècheresse
Amélioration du confort de jeux
Notes: TERRAIN de sport en pelouse 60 000€ en synthétique 1 Million d’€

## Slide 37
SUIVI DE L’ARROSAGE DES ARBRES PAR TENSIOMETRIE
Notes: Qu’est-ce qu’une sonde tensiométrique ? Une sonde tensiométrique se compose d’un capteur qui mesure la disponibilité de l’eau dans le sol par une valeur que l’on nomme TENSION mesurée en centibar (cbar). Cette mesure est une indication de la force avec laquelle l’eau est retenue par le sol. Plus le sol se dessèche et plus la tension est élevée.

## Slide 38
Une Sonde Tensiométrique pour Piloter l'Irrigation avec Précision | Weenat

## Slide 39
Notes: Les sondes tensiométriques mesurent la tension de succion des racines alors que les sondes capacitives mesurent la capacité ou quantité de l’eau dans le sol. Consignes agronomiques suite à l’analyse du sol.

## Slide 40
PROTOCOLE DE SUIVI TENSIOMÉTRIQUE
Dispositif tensiométrique simplifié
Sol Fertile
de plantation
Cuvette d’arrosage
Dispositif tensiométrique
Notes:   La tensiométrie permet de suivre en continu l'état d'humidité du sol, et ainsi de pouvoir déterminer la quantité d'eau du sol disponible pour les végétaux. Pour cela, des sondes tensiométriques, type Watermark®, sont mises en place.
  Les études préalables et notre expérience ont permis la définition d ’un dispositif tensiométrique de base.
  C ’est un dispositif à 3 sondes :
    une sonde dans la motte,
    une sonde dans le sol à proximité de la motte à 25 cm de profondeur,
    une sonde dans le sol à proximité de la motte à 75 cm de profondeur,

## Slide 41: Mise en place d’un outil simple pour piloter les arrosages : La tensiométrie
Mesure du potentiel hydrique du sol par des sondes résistives
mesurer la disponibilité en eau du sol :
Sol humide = faible tension ; Sol sec = forte tension
piloter les arrosages :
quand, combien et quel endroit arroser ?
caractériser les transferts hydriques dans le sol,
évaluer la reprise et suivre la progression du front racinaire.
A quoi sert le suivi tensiométrique?
La sonde est bien logée dans le sol à la profondeur de mesure voulue
Boîtier digital de lecture
Notes: Principe de la tensiométrie :
  Pour maîtriser l'arrosage et assurer la reprise racinaire de jeunes plantations, il est nécessaire de suivre en temps réel l'évolution des disponibilités en eau du sol. Le moyen pour atteindre cet objectif est l'installation dans le sol de sondes tensiométriques de type Watermark. Celles-ci mises en place à différentes profondeurs rendent compte à la fois de l'état hydrique du sol et de la progression du système racinaire.
  La tensiométrie est un outil relativement récent dans l’entretien des espaces verts. Elle nécessite d’être comprise et d’être évaluée par rapport à la pratique habituelle. L’objectif à terme est que chacun se l’approprie et l’adapte aux situations de plantation auxquelles il peut être confronté.:
    en contrôlant l’arrosage par la tensiométrie, on tend à optimiser la reprise racinaire des arbres après la plantation. Il est ainsi possible de favoriser et d'orienter le développement des racines de la motte vers le sol, puis la colonisation de celui ci. Un arbre qui s'enracine vite et bien sera plus robuste, résistera mieux aux intempéries et aux attaques parasitaires, et son espérance de vie sera plus importante.
    le suivi tensiométrique permet de diminuer le coût de l'arrosage pour la collectivité en réduisant les apports d’eau souvent excessifs soit en quantité soit en fréquence.

## Slide 42
ECONOMISER L’EAU
ET RÉUSSIR LES PLANTATIONS
Garantie de la pérennité
Éviter l’excès d’eau : Economie d’eau
Éviter le stress hydrique : assurer la reprise racinaire
Assurance de la qualité de reprise des arbres
2/ Réaliser une économie d’eau
1/ Optimiser la reprise
DÉVELOPPER LA MÉTHODE TENSIOMÉTRIQUE POUR :
Notes:   Le suivi tensiométrique permet de diminuer significativement le nombre d’interventions d’arrosage.
  Dans plusieurs situations, les interventions ont été limitées à 4 lors de la première année après la plantation, à 3 lors de la seconde année et à aucune intervention lors de la troisième année. Ce gain ne peut être obtenu en respectant les principes d ’application de la méthode.
  Intérêt technique :
    Modulation des paramètres de l’arrosage
    Optimisation de la reprise racinaire
    Diagnostic de la reprise
  Intérêt économique :
    Diminution et adaptation du nombre d’arrosages
    Diminution du nombre de remplacement
    Organisation des opérations d ’entretien
  Améliorations possibles de la méthode tensiométrique :
    Représentativité des dispositifs
    Temps des relevés et des interprétations

## Slide 43
L’association de végétaux « qui ne s’arrosent pas » avec des paillages minéraux, crée des îlots de chaleur.
Les végétaux ne sont pas des gaspilleurs d’eau. Ce sont au contraire les meilleurs climatiseurs, car ils récupèrent l’eau et la rejettent dans l’air (1000 l par jour pour un vieux chêne).
Le paradoxe s’est de vouloir rafraichir la ville avec des plantes résistantes à la sècheresse et qui donc ne transpirent pas. Elles ne réalisent pas de photosynthèse l’été donc elles ne produisent pas d’oxygène et ne filtrent pas l’air, augmentant la pollution. Ces plantes dégradent les cycles de l’eau alors que l’on pense que c’est une solution d’adaptation au manque de la ressource.
LE PARADOXE

## Slide 44
L’eau verte ou un arbre produit de la pluie.
Pompe biotique
Notes: 🌿🌦️ Comment mettre en œuvre la pompe biotique à l’échelle territoriale pour augmenter la pluviométrie de votre région ?🌳🌧️ Dans la leçon inaugurale [1] de Nathalie de Noblet à l'Ecole supérieure des agricultures, la bioclimatologiste décrypte les rétroactions entre occupation des sols et climat. La chercheuse française montre comment ensemencer la pluie grâce à la végétation, afin qu’elle précipite plus loin et génère un système vertueux. Elle cite un exemple documenté en Californie. L'objectif était de reverdir une colline en plantant des arbres irrigués dans une vallée. Les vents dominants allant de la vallée vers la colline, l’évapotranspiration accrue de ces nouveaux arbres s’est dirigée vers la colline avant de s’y condenser et de précipiter. Cela a permis à la végétation de croître sur la colline. Une partie de cette pluie supplémentaire a ruisselé vers la vallée, diminuant ainsi l’irrigation. Les conditions pour utiliser cette approche de manière méthodique sont : ☁️ la première zone végétalisée est située à côté de flux d’humidité conséquents 🌬️ la seconde zone doit se trouver sous le vent de la première 🌧️ ainsi, les vents dominants se chargent d’humidité dans la première zone et les précipitations augmentent dans la seconde Nathalie De Noblet, co-auteure du rapport sur l'état des sols du GIEC de 2019, insiste sur le caractère non local de cette action. Un projet déployé dans un lieu donné bénéficie à un territoire plus vaste. Notre projet s’inscrit dans la même démarche : mailler les territoires d’autoroutes de la pluie. L’aménagement du territoire pensé de manière systémique permet d’en améliorer la résilience à plusieurs échelles. Ces considérations font écho à l’approche décrite dans notre post sur l’amélioration ciblée des précipitations [2] (“targeted rainfall enhancement”, TRE), qui devrait guider la réflexion de tous projets de reforestation, et plus généralement de toute évolution sensible de l’usage des sols. On le voit, il n’est pas nécessaire de disposer d’un potentiel d’évapotranspiration tel que celui de l’Amazonie pour impacter positivement le climat. Déployer ce type de démarche permettrait d’atténuer la tendance à la désertification du pourtour méditerranéen,. A condition de miser sur des solutions fondées sur la nature plutôt que sur le techno-solutionnisme (voir notre post sur les services rendus par les zones humides littorales et leur coût comparé à celui du dessalement de l’eau de mer [3]). Le passage sur l’augmentation localisée et volontaire de la pluviométrie est accessible à la 45ème minute de la conférence de Nathalie De Noblet. Les images illustrant ce post et la vidéo proviennent de l’étude “Induced precipitation recycling (IPR): A proposed concept for increasing precipitation through natural vegetation feedback mechanisms “, publiée en 2016. Cette étude aborde le rôle potentiel des forêts et du couvert végétal comme outil d’adaptation.

## Slide 45: EAU VERTE
L’eau se cultive, mais elle est impactée par le réchauffement climatique et il va falloir anticiper des catastrophes (sècheresses ou et inondations). Nos pratiques actuelles d’évacuer l’eau en aval ou dans la mer transforment nos territoires en désert.
L’eau verte effectue 5 à 6 cycles d’évapotranspiration et de restitution à la plante avant de revenir vers les océans.
Or elle n’en effectue plus autant car l’homme a cassé ce processus. Par la desforestation, le démembrement agricole et la destruction de haies, de mares et des étangs naturels.
Par le tout tuyaux et l’imperméabilisation.
L’eau verte génère les 2/3 des pluies et une meilleure répartition sur le territoire.
« Attention à notre surconsommation de l’eau mondiale pour produire notre énergie, notre alimentation, nos vêtements, le numérique… Toute production induit une empreinte eau, or celle-ci est insoutenable » alerte Charlène Descollonges.
Notes: 63% les 27% sont sur l’évaporation des océans
Le paradoxe s’est de vouloir rafraichir la ville avec des plantes résistantes à la sècheresse et qui donc ne transpirent pas et qui ne réalise pas de photosynthèse l’été (pollution…).

## Slide 46: EAU VERTE
L’hydrologie régénératrice doit ralentir, infiltrer, stocker et favoriser l’évapotranspiration.
Ralentir en multipliant les obstacles naturels: méandres, barrages naturels (castor),, noues, baissières, haies, prairies inondables… Analyser son paysage. Aménager la ville en réfléchissant à la circulation de l’eau.
Infiltrer. S’inspirer de la nature pour créer des sites éponges (jardins de pluie, infiltration à la parcelle…) capable de la renvoyer vers l’atmosphère. Désimperméabilisons nos sols avec des pratiques favorable à l’infiltration. Avoir un sol vivant avec une végétation ou un paillage organique.
Stocker l’eau. 1 ha avec 1% de MO sur 15cm stocke 250 m3 d’eau. Récupération des eaux pluviales, bassins, mares…Ne plus détruire les zones humides. Le meilleur stockage sont les nappes souterraines.
Le végétal, les haies et l’arbre produisent de l’eau pour cela il faut diversifié les strates et les espèces (les massifs de résineux sont peu utile à la production d’eau verte).
Et si on pouvait cultiver l’eau? Samuel BONVOISIN
Révolutionner la gestion de l'eau : Découverte de l'hydrologie régénérative avec @samuelbonvoisin
Notes: 63% les 27% sont sur l’évaporation des océans

## Slide 49: EAU VERTE ou l’Hydrologie Régénératrice
Comment régénérer le cycle de l'eau | Charlène Descollonges | TEDxTours
L'agriculture syntropique, un modèle agricole révolutionnaire

## Slide 50
Limiter l’évaporation :
Paillage systématique des plantations.
Le Paillage dépendra du végétal, Interdire le paillage plastique (toile polyéthylène) et proscrire le paillage minéral sauf pour les jardins secs.
L’utilisation de paillage sur les massifs d’arbustes ou au pied des arbres limite le compactage des sols, restreint l’évaporation et prévient la concurrence des « mauvaises herbes ». Mulch, BRF, plantes couvres sol…
Plantation de haies brise vent.
DES PRATIQUES POUR ECONOMISER L’EAU
Notes: Broyat de bois et de taille, coupe de tonte, compost (refus) qui se décomposent et que l’on rechargera, cosse de Sarazin sur plantes fleuries…L’Epaisseur est importante pour réduire l’évaporation et éviter des températures élevées dans le sol.
Le paillage minéral garde la chaleur.
La plantation de haies limite les effets asséchants du vent
Changer nos pratiques: tonte haute et même, pas de tonte lors de canicule. Regarnissage impossible en juillet et août.
Plantation avec toutes les strates végétales pour créer un écosystème. Ne plus planter des arbres en isolé. Réduction des époques de plantation. Privilégier l’automne.

## Slide 51
Améliorer les sols
Augmenter la rétention en eau:
Aération du sol sans bouleversement,
Apport de matière organique…
Incorporation de mycorhize à la plantation.
Hydrorétenteur?
Le choix des végétaux
Le choix de végétaux locaux ou résistants à la sècheresse limite les besoins en eau.
Attention aux fleurissements avec des plantes à massifs gourmandes ou en suspension, privilégier les plantes vivaces.
Notes: Le sol remplacé ou amélioré? Comment augmenter la rétention en eau:
Apport de matière organique…Fumier décomposé, compost, amendement organique
Aération du sol sans bouleversement, Favoriser la vie du sol
Incorporation de mycorhize à la plantation.
Hydrorétenteur?
Berger World et son hydrorétenteur sans acrylamide Green Water, biodégradable à 100% et efficace jusqu’à 5 ans en terre, permettant de réduire de 80 % les besoins en arrosage.
Cactus Agrilene et son innovation Florilene issue de la fonte d'une roche volcanique, qui absorbe l'eau à hauteur de 90 % de son volume et permet un développement racinaire plus homogène en évitant l'étouffement des plantes
Le binage ou le décroûtage des sols entraîne une meilleure pénétration de l’eau et limite la concurrence.
Privilégier une plantation en différentes strates pour créer un écosystème, plutôt que des plantations en isolé.
Végétalisation des pieds d’arbres
Paradoxe: végétaux locaux ou exotiques / plantes résistantes à la sècheresse qui ne rafraichissent pas la ville.
Planter à l’ombre des feuillus et créer des écosystèmes avec arbres, arbustes, vivaces… Différentes strates avec une diversité de végétaux qui ont les même besoin en eau.

## Slide 52
Notes: 🌱 Adaptation et tolérance au stress hydrique chez les plantes Le stress hydrique est l’une des principales causes de baisse du rendement agricole. Il survient lorsque la plante manque d’eau, ce qui perturbe sa croissance et sa production. Pour faire face à cette situation, les plantes développent des mécanismes d’adaptation et de tolérance. 🔬 1. Mécanismes physiologiques ✔ Fermeture des stomates : Réduire immédiatement la perte d’eau par transpiration. Ce mécanisme est souvent déclenché par l’acide abscissique (ABA). ✔ Ajustement osmotique : Accumulation de solutés (sucres, proline) pour maintenir la turgescence cellulaire malgré le manque d’eau. ✔ Synthèse de protéines de protection : Protège les cellules contre la déshydratation et les dommages. 🌿 2. Mécanismes morphologiques et anatomiques ✔ Développement racinaire accru : Racines plus profondes et plus denses pour rechercher l’eau en profondeur. ✔ Réduction de la surface foliaire : Feuilles plus petites ou enroulées pour limiter l’évapotranspiration. ✔ Épaississement de la cuticule : Diminue les pertes d’eau au niveau des feuilles. 🌍 3. Stratégies d’adaptation des plantes 🔹 Esquive : Cycle de vie court pour éviter les périodes de sécheresse. 🔹 Évitement : Meilleure gestion interne de l’eau. 🔹 Tolérance : Protection cellulaire permettant de survivre malgré la déshydratation. 🚜 4. Stratégies agronomiques pour renforcer la résistance ✔ Optimisation de l’irrigation : Arrosage ciblé (matin ou soir) pour limiter l’évaporation. ✔ Sélection de variétés résistantes : Choix de variétés tolérantes à la sécheresse ou à cycle court. ✔ Gestion du sol : Augmentation de la matière organique pour améliorer la rétention d’eau. ✔ Utilisation de biostimulants : Phytostérols, acides aminés pour renforcer la résistance naturelle. ✔ Nutrition foliaire : Apport direct de nutriments pour compenser la faible absorption racinaire.

## Slide 53
https://jardin-sec.com/
Notes: Jardin de M Olivier FILIPI pépiniériste spécialisé des plantes méditerranéennes à Mèze

## Slide 54: DEFINITION DU ROOT WATERING SYSTEM DE RAIN BIRD
Solution permettant à l’eau, l’oxygène, aux éléments nutritifs d’accéder directement aux racines des arbres ou arbustes dans des sols compacts ou couvertures denses.
Il encourage le système radiculaire à se développer profondément dans les sols et loin de la surface.
Solutions innovantes

## Slide 55
Solutions innovantes les oyats
OLLAS JAMET
Oyas Environnement
Tel : +33 (0)4 99 65 27 90 Ateliers/Drive/Boutiques : Hérault (34) 174B Route d'Aniane 34150 Saint-Jean-de-Fos Vosges (88) 8 rue de Faulx 88230 Fraize
..\films\Les oyas, un système d’arrosage économique.mp4
Notes: FILM
Ollas jamet Origin
Oyas environnement de 15 à 25€ l’unité à enterrer

## Slide 57
PRODUITS JARDIPROTEC
VOIR AUSSI PLANTCO
Notes: Jardi protec airmax&aquamax
Couronne d’arrosage 75 € rajouter une toile de paillage biodégradable
Cuvette au haute 40 à 50 cm au niveau du bord de la motte
Collet au niveau du sol et protection du tronc contre les débroussailleuses

## Slide 58
Notes: Aqua bag 27€
Tree diaper 50 €

## Slide 59
Fertisorb M de Fertil est un hydrorétenteur, c'est à dire qu'il est capable de retenir l'eau dans le sol quand elle est abondante et de la restituer aux plantes au fur et à mesure de leurs besoins quand elle se fait plus rare
La mycorhize est une association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes. Les hyphes du champignon colonisent les racines d’une plante et explorent le sol alentour du système racinaire de la plante hôte, prélèvent l’eau et les éléments minéraux en accroissant la surface d’échange avec le substrat.
RETENTION DANS LES SOLS
Les Hydrorétenteurs sont interdits en cultures alimentaires (vigne, maraîchage…)
Notes: La géolite? Qu'est-ce qu'un hydrorétenteur ? On les appelle aussi « rétenteur d’eau », « Grain d’eau » ou encore « Cristal d’eau ». Les hydrorétenteurs à membrane polymérique semi-perméable à l’eau sont des petits cristaux en copolymère acrylamide.
Car si le polymère n’est pas une substance considérée comme dangereuse sous cette forme, ses briques élémentaires, les monomères d’acide acrylique et d’acrylamide ne sont pas inoffensifs. L’acrylamide, est un composé avéré cancérogène, mutagène, neurotoxique et reprotoxique suspecté ! « Un polyacrylate de potassium engendre deux sources d’acrylamides dans les sols » souligne Anne-Christine Macherey, directrice de l’unité CNRS Prévention du Risque Chimique.
15 € le kg par m3 pour l’hydrorétenteur STOCKSORB / BERGER WORLD / CACTUS AGRILENE
90€ les 500 gr de 1400 dragées et 60 par arbre donc 4 € par arbre

## Slide 61
La base c’est d’avoir un apport de matière organique pour avoir un bon complexe argilo humique.
Le remplacement de la tourbe par Hortifibre ou turbofibre à base de fibres végétales.
Substrat de lin TFB ou le substrat VG Holz.
Solutions à base de laine de roche, zéolite et charbon de Echo vert.
Agent mouillant pour réhumecter un sol dessécher type H2gro/
Biostimulant Flomix ou Agrosil LR2 conditionneur de sols
RETENTION DANS LES SOLS
Notes: geolite

## Slide 62
Concourir à préserver la ressource en eau est un objectif majeur pour ce siècle.

## Slide 63: Liens et ressources
https://www.hortis.fr/
http://www.arrosage-synaa.com/supports-techniques
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur-les-regles-professionnelles/
https://agricampus40.fr/formations/par-etablissement/cfaah-des-landes/bac-pro-bp-et-cs/cs-arrosage-integre-1
https://www.rainbird.com/fr/eur
Solutions pour l'exploitation des réseaux d'eaux par les données - IoT -GreenCityzen
Ressources
Organismes :
HORTIS
UNEP
SYNAA
FFP
CCAS de Dax (Formation spécifiques)
RAIN BIRD Academy